## Slide 1
校园防火防震安全知识

## Slide 2
防火篇

## Slide 3: 第一章 火灾案例

## Slide 4
2004年7月14日印度南部
泰米尔纳德邦的一所中学
发生火灾，造成175名师生
伤亡。其中绝大部分是女
生，数名教师也在火灾中
死亡。另外还有100人受伤。
发生火灾的现场
这是消防队员救人的情景

## Slide 5
相隔不到两天2004年7月16
日，印度南部泰
米尔纳德邦贡伯
戈讷姆市一所私
立学校发生火
灾，75名学生被
一场突如其来的
大火烧死，另有
100人被烧伤。
这是发生火灾后的现场

## Slide 6
2008-03-14日，南京东南大学
一办公楼发生火灾，
受灾面积达1000平方米，消防部门出动10余辆消防车150人扑救，大火经过7个多小时被朴灭。

## Slide 7
2008年11月14日上午6点10分，上海商学院中山西路校区宿舍发生大火，4个女生慌不择路从六楼跳下当场身亡。火灾系因使用“热得快” 引起。

## Slide 8: 出现火灾的宿舍大楼
上海商学院被烧学生宿舍现场

## Slide 9
发生这么多惨不忍睹的火灾事故，学校内应组织教职员工建立义务消防组织，并组织开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。同时，应加强各义务消防组织的协同灭火能力，定期组织演练。

## Slide 10: 第二章 消防设施器材篇
如何使用灭火器？

## Slide 11: 灭火器的使用方法
泡沫灭火器的使用方法 ：主要适
用于扑救各种油类火灾、木材、纤
维、橡胶等固体可燃物火灾.
.
有手握着压把，左手托着灭火器底部，轻轻地取下灭火器。
右手提着灭火器到现场。
右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘。

## Slide 12
把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。

## Slide 13: 干粉灭火器的使用方法
适用范围：适用于扑救各种易燃、
可燃液体和易燃、可燃气体火灾，
以及电器设备火灾.

## Slide 14
拔掉保险销

## Slide 15: 第三章 校园防火灭火常识

## Slide 16
一、报火警的方法
发现火灾后应立即拨打火警电话119，并讲清起火的详细
地址、起火部位、着火物质、火势大小，报警人姓名及电话
号码，并到路口迎候消防车。消防队救火不收费。
二、火场逃生注意事项
火场逃生要迅速，动作要快，要树立时间就是生命、逃
生第一的思想。逃生时必须冷静，认准安全出口，沿疏散指
示标志逃出。在逃生时要防止中毒，尽量避免大声呼喊，防
止烟雾进入口腔；用水打湿衣服后捂住口鼻，一时找不到
水，可用饮料来打湿衣服代替；并采取低姿行走或匍匐前
进，减少烟气对人体的危害

## Slide 17
志

## Slide 25: 逃生自救常识

## Slide 34: 第四章 火灾自救与逃生

## Slide 35: 一、逃生基本方法
1、要树立良好的消防意识。在日常生活中，无论进入或居住哪一栋建筑物，都应事先有个心理准备，万一起火该如何逃生。
2、二是当被火灾围困时，要行动果断迅速。火灾发生时，烟气和火焰的蔓延速度非常快，所以，赢得时间是逃生的重要保证，万万不可因为找取钱物而失去宝贵的时间。

## Slide 36
3、可用湿毛巾捂住脸部，用毛毯裹住头部，防止或减少吸入有毒烟气，并匍匐前进。

## Slide 37
4、在开房门之前，应先用手触摸门板，如果门板发热或发现烟从门缝窜入，说明对面己经着火，不要打开房门，应从其它出口逃脱。即使房门不热，也要小心打开，并做好准备，万一开门后迎面碰上烟或热浪，随手迅速关门防止烟气流通，助长火势蔓延。

## Slide 38
5、当安全通道被火焰所阻时，最需要的是冷静。可用绳子或将床单撕开连成长条，一头固定在门窗上，顺着绳子下滑。如果确实无法逃生时，要关紧门窗，用湿床单塞住门的缝隙，往门上泼水，以阻止烟气和火焰侵入。同时，向外大声呼救，或向外投掷东西，用手电向外照射，以引起消防救援人员的注意。

## Slide 39
火灾时不可乘坐电梯逃生
因火灾情况下，一般会断电，反面被困电梯井里，电梯井里烟雾、高温、热气很容易涌入，因而危及生命。

## Slide 40
防震篇

## Slide 41
2008年5月12日汶川大地震
地震發生時正值上課時間，地震造成約21.6萬間房屋倒塌，其中包括6,898間校舍，當中仍未包括汶川、北川等重災區，大量學生死亡。

## Slide 42
2008年5月12日汶川大地震
校長創抗震奇跡：四川安縣桑棗中學
2,300位師生無一傷亡
校長(葉志平)籌經費強化校舍結構(實驗教學樓，建築時才花了17萬元，光加固就花了40多萬元)
2005年開始，每學期在全校組織一次緊急疏散演習。
學生已經被教育好疏散該由前後門疏離(依教室座位排列)。
每週二是該校的安全教育時間。
地震當天，全校疏散花了1分36秒就到操場集合避難。

## Slide 43
地震有哪些预兆？
1.地下水异常。
井水是个宝，
前兆来得早。
无雨水质浑，
天旱井水冒。
水位变化大，
翻花冒气泡。
有的变颜色，
有的变味道。

## Slide 44
2.动物异常：震前动物有预兆，密切监视最重要。
骡马牛羊不进圈，鸭不下水狗狂叫。
老鼠搬家往外逃，鸽子惊飞不回巢。
冰天雪地蛇出洞， 鱼儿惊惶水面跳。

## Slide 45
3.地光和地声
临震前，一瞬间，
地声隆隆地光闪。
大震将至要果断，
迅速行动快避险。
地光和地声是地震前或地震时从地下或地面发出的光亮及声音，是重要的临震预报。

## Slide 46
地震发生时
1.为了您自己和家人的人身安全请躲在桌子等坚固家具的下面 (如在一二楼层居住，要及时冲出楼道，到开阔的地面)

## Slide 47
2.摇晃时立即关火，失火时立即灭火

## Slide 48
地震发生后,慌慌张张地向外跑,碎玻璃、屋顶上的砖瓦、广告牌等掉下来砸在身上，是很危险的。此外，水泥预制板墙、自动售货机等也有倒塌的危险，不要靠近这些物体。
3.不要慌张地向户外跑

## Slide 49
4.将门打开，确保出口。
钢筋水泥结构的房屋等，由于地震的晃动会造成门窗错位，打不开门，曾经发生有人被封闭在屋子里的事例。请将门打开，确保出口。 平时要事先想好万一被关在屋子里，如何逃脱的方法，准备好梯子、绳索等。

## Slide 50
5.户外的场合，要保护好头部，避开危险之处。
当大地剧烈摇晃，站立不稳的时候，人们都会有扶、抓住什么的心理。身边的门柱、墙壁大多会成为扶着的对象。但是，这些看上去挺结实牢固的东西，实际上却是危险的。

## Slide 51
６.务必注意山崩、断崖落石或海啸。
在山边、陡峭的倾斜地段，有发生山崩、断崖落石的危险，应迅速到安全的场所避难。

## Slide 52: ７.不要听信谣言，不要轻举妄动。
从携带的收音机等中，把握正确的信息。相信从政府、警察、消防等防灾机构直接得到的信息，决不轻信不负责任的流言蜚语，不要轻举妄动。

## Slide 53
大地震中自救8法
1、尽量用湿毛巾、衣物或其他布料捂住口、鼻和头部。
2、尽量活动手脚，清除脸上的灰土和压在身上的物件。
3、用周围可以挪动的物品支撑身体上方的重物。
4、扩大活动空间，保持足够空 气。

## Slide 54
5、寻找和开辟通道，朝着有光亮、更安全宽敞的地方移动。
6、要节约使用代用品和水。
7、要尽量节省气力，可用砖、铁管等物敲打墙壁，向外界传递消息，当确定不远处有人时再呼救。
8、几个人同时被压埋时，要互相鼓励，共同计划，团结配合，必要时采取脱险行动。

## Slide 55
希望同学们认真学习有关防火防震知识！~~
谢谢大家！